(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________           Заказчик: _____________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.           Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________             Адрес: _______________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.            Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

визуального осмотра

- Анализ проектной документации

- Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

| Наименование составных элементов электроустановки зданий | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | Результат осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Щитовые помещения | ПУЭ: 1.1.33-1.1.36; 7.1.28-7.1.31 |  |
| 2. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | ПУЭ: 1.8.34(п.1); 4.1.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.11; 4.1.12-4.1.14; 4.1.21-4.1.23; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57. |  |
| 3. Устройства автоматического включения резервного питания (АВР) | ПУЭ: 3.3.32 |  |
| 4. Вторичные цепи | ПУЭ: 1.8.34(п.1.2.6); 3.4.4; 3.4.5(пп. 1, 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16 |  |
| 5. Измерительные трансформаторы | ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37 |  |
| 6. Приборы учета электроэнергии | ПУЭ: 1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33; 1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66 |  |
| 7. Аппараты защиты (защиты электрических сетей до 1 кВ) | ПУЭ: 1.8.34(пп 1,3); 3.1.5-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24- 7.1.26. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ: 1.8.34(п.1); 2.1.14-2.1.17; 2.1.21-2.1.24; 2.1.26; 2.1.28-2.1.30; 2.1.35; 2.1.37-2.1.40; 2.1.42- 2.1.45; 2.1.47; 2.1.49; 2.1.50; 2.1.52; 2.1.54-2.1.61; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.66-2.1.79; 7.1.21; 7.1.32- 7.1.45 |  |
| 9. Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 1.8.37(пп1,2,7,13); 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.40; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.72; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44 |  |
| 10. Рекламное освещение | ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18 |  |
| 11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия | ПУЭ: 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44 6.6.1- 6.6.31; 7.1.46-7.1.54 |  |
| 12. Заземляющие устройства | ПУЭ: 1.7.33; 1.7.35; 1.7.38; 1.7.39; 1.7.42; 1.7.44; 1.7.46; 1.7.47; 1.7.55; 1.7.61-1.7.64; 1.7.71-1.7.76; 1.7.78; 1.7.79; 1.7.80-1.7.88; 1.7.90-1.7.98; 1.8.36; 7.1.67-7.1.69; 7.1.87; 7.1.88 |  |
| 13. Система молниезащиты | РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» |  |
| 14. Маркировка элементов электроустановоки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов | Проверка маркировки элементов электроустановок - буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников выводов аппаратов. |  |

Заключение: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Осмотр провели:       ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).